## Slide 1: 突发公共安全事件声学检测系统
报告人：招梓枫 林涵

## Slide 2: 软件架构与算法仿真
招梓枫

## Slide 3: 软件架构 Software Architecture 综述 Abstract
报告人：
招梓枫，林涵
实现目标
针对街道、交通道路等公共场所场景，基于所设计硬件系统，设计相应的突发事件声学检测解决方案
综述
综合已有的枪声检测、声学事件检测、语音识别等领域的研究，结合项目背景，设计了从滤波去噪到端点检测的前端信号处理算法，确定了特征工程和分类器的选用方案并进行了相应测试
基于Matlab平台进行信号分析并设计了4个模块对应的仿真程序（检测系统部署时移植到DSP上）
从TUT Acoustic scenes[12]，Freesound[13]等声学事件数据库获取信号样本，加噪并混叠后对所设计的检测算法进行了测试
[12] TUT database for acoustic scene classification and sound event detection, EUSIPCO, A Mesaros
[13] Freesound technical demo, ACM international conference on Multimedia, F Font
部分加噪后的街道测试信号
部分加噪后的枪声测试信号
部分加噪后的爆炸测试信号
部分加噪后的鸣笛测试信号

## Slide 4: 软件架构 Software Architecture 综述 Abstract
报告人：
招梓枫，林涵
滤波降噪
端点检测
特征工程
分类器
DSP读取实时信号

## Slide 5: 软件架构 Software Architecture 滤波降噪 Filtering & Denoising
DSP读取实时信号
Microphone实时输出 -》 去噪 -》端点检测 -》分类器 -》检测结果
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
滤波降噪
分类器
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
检测结果
端点检测
高频段信号为噪声，用滤波器对信号进行初步清洗
特征工程
信号片段的特征
根据疑似信号的特点，检测出疑似信号片段，并从声音序列中抽取出来
提取每个疑似信号片段的特征
特征作为分类器的输入，用事先训练好的分类器进行分类
（枪声/爆炸声/车喇叭），从而实现目标信号的检测
结果输出
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 6: 软件架构 Software Architecture 滤波降噪 Filtering & Denoising
典型的枪声信号
仅考虑膛口波(muzzle blast)，典型的枪声信号是一个负压-正压的过程
理论波形的的频率集中在低频[1][2]，若要在检测的基础上做进精确定位可以综合膛口波
与马赫波(shock wave)做分析[12]
[1] 枪声信号分析与预处理，声学技术，蒋小为，张文等
[2] 枪声定位系统的研究与设计，西安科技大学硕士学位论文，卢慧洋
[12] 基于多组麦克风阵列的枪声定位算法研究，国防科技大学硕士学位论文，佘大鹏
膛口波波形[2] （有误）
膛口波与马赫波[2]
低噪声下膛口波的波形模式与频谱[1]
枪声信号数据

## Slide 7: 软件架构 Software Architecture 滤波降噪 Filtering & Denoising
根据3类声信号的频谱特征设置截止频率消除高频噪声，同时不会使3类声信号失真
白噪声、椒盐噪声：端点检测中会消除其影响
对3类声信号进行频域分析：
枪声信号与频谱(仿真)
爆炸声信号与频谱(仿真)
喇叭声信号与频谱(仿真)

## Slide 8: 软件架构 Software Architecture 滤波降噪 Filtering & Denoising
pattern!
[1] 枪声信号分析与预处理，声学技术，蒋小为，张文等
报告人：
招梓枫，林涵
Butterworth Filter (仿真)
依次通过低通滤波和均值滤波(仿真)
低通滤波和均值滤波后模式仍不明显
滤波降噪方案
Butterworth Filter实现低通滤波()
考虑使用更好的滤波方案？直接把枪声波形过滤出来后进行相关分析(correlation)？
均值滤波(order≥1k)、谱减法[1]等方法的确有可行性，但仿真中出现了各种各样的波形……
另外，波形模式匹配较难解决低频干扰和多径效应，也无法解决多个目标声信号混叠的问题
Multipath Effect

## Slide 9: 软件架构 Software Architecture 滤波降噪 Filtering & Denoising
[1] 枪声信号分析与预处理，声学技术，蒋小为，张文等
时间
时间
频率
频率
5000Hz -
5000Hz -
报告人：
招梓枫，林涵
滤波降噪方案
Butterworth Filter实现低通滤波()
考虑使用更好的滤波方案？直接把枪声波形过滤出来后进行相关分析(correlation)？
均值滤波(order≥1k)、谱减法[1]等方法的确有可行性，但仿真中出现了各种各样的波形……
另外，波形模式匹配较难解决低频干扰和多径效应，也无法解决多个目标声信号混叠的问题
枪声频谱时变情况(仿真)
汽车喇叭频谱时变情况(仿真)

## Slide 10: 软件架构 Software Architecture 端点检测 Endpoint Detection
Microphone实时输出 -》 去噪 -》端点检测 -》分类器 -》检测结果
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
滤波降噪
分类器
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
检测结果
端点检测
高频段信号为噪声，用滤波器对信号进行初步清洗
特征工程
信号片段的特征
根据疑似信号的特点，检测出疑似信号片段，并从声音序列中抽取出来
提取每个疑似信号片段的特征
特征作为分类器的输入，用事先训练好的分类器进行分类
（枪声/爆炸声/车喇叭），从而实现目标信号的检测
结果输出
报告人：
招梓枫，林涵
核心环节
DSP读取实时信号

## Slide 11: 软件架构 Software Architecture 端点检测 Endpoint Detection
端点检测(Endpoint Detection)：从一段语音信号中准确的找出语音信号 的起始点和结束点[3]
为什么端点检测很重要？
端点检测最早出现在语音信号处理的研究里，用于对话音片段进行精确分割，从而为后续的语音识别等语音信号处理做准备。
声信号识别、声学事件检测，跟语音识别有异曲同工的地方，语音识别将语音信号按语音片段进行分割，从而对每个片段分别做识别[8]；声学事件检测同样需要先把连续的声信号分割成一个个事件声片段，再进一步对每个片段进行检测[13]
语音识别：怎么找到人声的开始点和结束点？
声学事件检测：怎么找到声学事件（枪声/爆炸声/喇叭声）的开始点 和结束点？
端点检测的准确率会直接关系到分类器的分类准确率
[3] 语音信号处理，机械工业出版社，赵力等
[8] 声学事件检测技术的发展历程与研究进展，Journal of Data Acquisition and Processing, 韩纪庆
报告人：
招梓枫，林涵
[13] Events Detection For an Audio-based Surveillance System, IEEE ICME 2005, C. Clavel

## Slide 12: 软件架构 Software Architecture 端点检测 Endpoint Detection
常用方法[3]：
操作最简单：基于短时能量(short-time energy)、基于短时过零率(short-time ZCR)
其他方法：双门限法、自相关法、谱熵法、比例法、对数频谱距离法……
基于短时过零率ZCR(short-time Zero Crossing Rate)[3]
基于短时能量(short-time energy)[3][4]
综合应用场景（枪声/爆炸/喇叭都是大功率信号）、算法复杂度（可高度并行化）、仿真结果等，采用基于短时能量的端点检测
[3] 语音信号处理，机械工业出版社，赵力等
[4] 基于短时能量和小波去噪的枪声信号检测方法，电测与仪表，张克刚等
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 13: 软件架构 Software Architecture 端点检测 Endpoint Detection
分帧(frame)：平稳信号处理方法不能应用于非平稳过程，但如果非平稳信号在一个短时间范围内，其特性基本保持不变，那么可以视作具有短时平稳性。分帧就是将非平稳信号碎片化为一个个近似平稳的短时信号的操作[13]
声学信号处理的许多运算和特征分析都是基于帧的！
为了保证帧的连续性，分帧往往会重叠，重叠部分利用加窗(windowing)弱化其影响
报告人：
招梓枫，林涵
[13] Events Detection For an Audio-based Surveillance System, IEEE ICME 2005, C. Clavel

## Slide 14: 软件架构 Software Architecture 端点检测 Endpoint Detection
[3] 语音信号处理，机械工业出版社，赵力等
加窗(windowing)：常用窗口有矩形窗、Hamming窗、汉宁窗等
Hamming窗[3]：声学检测、语音处理等研究中非常常用
报告人：
招梓枫，林涵
Hamming窗Matlab仿真
注意：
每一帧的长度相对于整个信号长度非常长非常短，以至信号在帧内近似于平稳信号（而不是像图中剧烈震荡）帧的信息可以认为是该信号的瞬时信息

## Slide 15: 软件架构 Software Architecture 端点检测 Endpoint Detection
取帧长 = 300pt，帧移 = 100pt [4]进行分帧、加窗、短时能量计算
(声信号片段有效长度在30000-60000pt)
[4] 基于短时能量和小波去噪的枪声信号检测方法，电测与仪表，张克刚等
部分加噪的枪声信号(仿真)
部分加噪的枪声信号(仿真)

## Slide 16: 软件架构 Software Architecture 端点检测 Endpoint Detection
实时声信号
分帧
短时能量计算
加窗
持续时间滤波
[4] 基于短时能量和小波去噪的枪声信号检测方法，电测与仪表，张克刚等
何处是端点？
前景 VS 背景
将短时能量作为前景和背景的区分依据，使用自适应的短时能量阈值[4]，实现背景片段和可疑片段（前景）的分离
前景背景分割
仿真结果发现系数取0.4准确率更高
均值滤波(mean filtering)
部分仿真结果中出现一定的高频抖动，考虑使用均值滤波做一个平滑。能够有效防止前景片段明明还没结束，但中间一两个点因抖动掉到阈值以下影响分离
均值滤波

## Slide 17: 软件架构 Software Architecture 端点检测 Endpoint Detection
实时声信号
分帧
短时能量计算
加窗
持续时间滤波
[4] 基于短时能量和小波去噪的枪声信号检测方法，电测与仪表，张克刚等
何处是端点？
持续时间滤波(duration filtering)
一个突发声信号通过前文的短时能量自适应阈值分割，从背景中分离出来后，常常伴随一系列次要片段（可以是回响、多径等原因引起）。次要片段高度碎片化，持续时间短，难以提取有效的特征进行检测，用持续时间作为阈值滤去。
前景背景分割
均值滤波

## Slide 18: 软件架构 Software Architecture 端点检测 Endpoint Detection
实时声信号
分帧
短时能量计算
加窗
持续时间滤波
前景背景分割
均值滤波
何处是端点？
枪声端点检测(仿真)

## Slide 19: 软件架构 Software Architecture 端点检测 Endpoint Detection
爆炸声端点检测(仿真)
汽车喇叭声端点检测(仿真)

## Slide 20: 软件架构 Software Architecture 特征工程 Feature Engineering
Microphone实时输出 -》 去噪 -》端点检测 -》分类器 -》检测结果
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
滤波降噪
分类器
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
检测结果
端点检测
高频段信号为噪声，用滤波器对信号进行初步清洗
特征工程
信号片段的特征
根据疑似信号的特点，检测出疑似信号片段，并从声音序列中抽取出来
提取每个疑似信号片段的特征
特征作为分类器的输入，用事先训练好的分类器进行分类
（枪声/爆炸声/车喇叭），从而实现目标信号的检测
结果输出
报告人：
招梓枫，林涵
DSP读取实时信号

## Slide 21: 软件架构 Software Architecture 特征工程 Feature Engineering
为什么需要特征？
一个孤立、短促的枪声采样点高达6w+个 → 信号长度为6w+（单声道）。端点检测分离出主要片段后呢？仍有2w+
必须要提取特征作为输入（维数大大减少），分类器的使用才存在可能！
试图做一个2w+维度输入的分类器不可行、不现实（点之间的距离范数过大，不利于聚类）
Mel频率倒谱系数MFCC(Mel-Frequency Cepstral Coefficient)[3]
仿照人耳：设置一个滤波器组，1个输入信号，L个并行滤波器(Mel滤波器) → L个滤波器输出
用L个输出构造L维向量作为声音片段的特征
[3] 语音信号处理，机械工业出版社，赵力等
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 22: 软件架构 Software Architecture 特征工程 Feature Engineering
疑似信号片段
Mel频率转换
对数处理
滤波器组滤波
余弦变换
MFCC特征(向量)
Mel滤波器组输出(仿真)
枪声MFCC分析(仿真)
报告人：
招梓枫，林涵
部分汽车喇叭声端点检测结果(仿真)

## Slide 23: 软件架构 Software Architecture 特征工程 Feature Engineering
爆炸声MFCC分析(仿真)
枪声MFCC分析(仿真)
喇叭声MFCC分析(仿真)

## Slide 24: 软件架构 Software Architecture 分类器 Classifier
Microphone实时输出 -》 去噪 -》端点检测 -》分类器 -》检测结果
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
滤波降噪
分类器
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
检测结果
端点检测
高频段信号为噪声，用滤波器对信号进行初步清洗
特征工程
信号片段的特征
根据疑似信号的特点，检测出疑似信号片段，并从声音序列中抽取出来
提取每个疑似信号片段的特征
特征作为分类器的输入，用事先训练好的分类器进行分类
（枪声/爆炸声/车喇叭），从而实现目标信号的检测
结果输出
报告人：
招梓枫，林涵
DSP读取实时信号

## Slide 25: 软件架构 Software Architecture 分类器 Classifier
关于分类器(classifier)
时下非常非常非常火爆的研究热点，机器学习(Machine Learning)中的一大研究内容，经典的分类器利用概率统计、统计信号处理、贝叶斯估计等理论，在向量空间中，将特征化的输入进行划分，分类器的一些经典模型[5]：
Bayes决策：需要posterior或者prior & likelihood，需要loss matrix
支持向量机SVM(Support Vector Machine)：根据线性可分性分为linear SVM和nonlinear SVM
nonlinear SVM中kernel function的选用比较考 究[6][7]
Adaboost(Adaptive Boosting)：sensitive to outliers，手头的样本太少
随机森林(Random Forest)：训练复杂，内存消耗大
GMM + Maximum Likelihood Estimation：本项目中使用
1. 模型训练好后，易于在检测系统终端部署（嵌入式微机）并完成一站式检测
2. cluster数目是唯一超参数，且能通过WSS确定。避免了很多模型设计问题（线性非线 性、核函数、冗余量）
[5] Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, Christopher M. Bishop
[6] Learning with Kernels, MIT Press, B. Schoelkopf, A. Smola
[7] A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition, Data Mining and Knowledge Discovery
[14] Automatic Sound Detection and Recognition for Noisy Environment, IEEE European Signal Processing Conference, Alain Dufaux
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 26: 软件架构 Software Architecture 分类器 Classifier
混合高斯模型GMM(Gaussian Mixture Model)[5][10]：又叫MoG(Mixture of Gaussian)
[5] Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, Christopher M. Bishop
[9] 公共场所下的枪声检测研究，硕士学位论文，朱强强
[10] Machine Learning (Lecture Notes), RWTH University Aachen, Bastian Leibe, Bernt Schiele
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 27: 软件架构 Software Architecture 分类器 Classifier
[5] Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, Christopher M. Bishop
[10] Machine Learning (Lecture Notes), RWTH University Aachen, Bastian Leibe, Bernt Schiele
[16] A Meta-learning Approach for Recommending the Number of Clusters for Clustering Algorithms, Knowledge Based System, Bruno Almeida Pimentel
K-means用于聚类的初始化，同时计算WSS。聚类中心数目在5左右时，WSS随中心的增多不再有明显减小，选定5作为聚类中心数目

## Slide 28: 软件架构 – 分类器 Software Architecture – classifier
[5] Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, Christopher M. Bishop
[10] Machine Learning (Lecture Notes), RWTH University Aachen, Bastian Leibe, Bernt Schiele
Step 2
EM Algorithm
Step 1: Initialization (K-Means)
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 29: 软件架构 – 分类器 Software Architecture – classifier
极大似然估计ML(Maximum Likelihood Estimation)[5][9][10][11]:对3种声学事件（枪声/爆炸/汽车喇叭）分别训练GMM，得到三个GMM模型。将待检测结果的MFCC特征x分别输入3个GMM，得到3个概率密度，概率密度最大者即认为是该类别
[5] Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, Christopher M. Bishop
[9] 公共场所下的枪声检测研究，硕士学位论文，朱强强
[10] Machine Learning (Lecture Notes), RWTH University Aachen, Bastian Leibe, Bernt Schiele
[11] 统计信号处理讲义，东南大学，蒋忠进，孟桥等
报告人：
招梓枫，林涵
测试集 | 枪声似然 | 爆炸似然 | 喇叭似然 | 分类
gun | 24.1% | 0.1% | 0% | gun
gun | 25.1% | 0.3% | 0% | gun
gun | 97.3% | 0% | 0% | gun
gun | 75.7% | 0% | 0% | gun
gun | 27.5% | 0.2% | 0% | gun
gun | 22.4% | 0% | 0% | gun
测试集 | 枪声似然 | 爆炸似然 | 喇叭似然 | 分类
explosion | 0.4% | 54.6% | 0% | explosion
explosion | 0% | 52.1% | 0% | explosion
explosion | 0% | 93.4% | 0% | explosion
explosion | 2.6% | 24.3% | 0% | explosion
explosion | 1% | 11.9% | 0% | explosion
explosion | 1.8% | 77.8% | 0% | explosion
测试集 | 枪声似然 | 爆炸似然 | 喇叭似然 | 分类
horn | 0% | 0% | 14.3% | horn
horn | 0% | 0% | 23.3% | horn
horn | 0% | 0% | 17.6% | horn
horn | 0% | 0% | 14.4% | horn
horn | 0% | 0% | 13.8% | horn
horn | 0% | 0% | 47.1% | horn

## Slide 30: 软件架构 Software Architecture
Microphone实时输出 -》 去噪 -》端点检测 -》分类器 -》检测结果
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
滤波降噪
分类器
结果输出
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
检测结果
端点检测
高频段信号为噪声，用滤波器对信号进行初步清洗
特征工程
信号片段的特征
根据疑似信号的特点，检测出疑似信号片段，并从声音序列中抽取出来
提取每个疑似信号片段的特征
特征作为分类器的输入，用事先训练好的分类器进行分类
（枪声/爆炸声/车喇叭），从而实现目标信号的检测
报告人：
招梓枫，林涵
DSP读取实时信号

## Slide 31: 展望 Future Work
扩展研究对象，支持更多的突发事件声学检测和分类（例如火灾、倒塌、人群恐慌），从而进一步提高检测系统的鲁棒性和抗干扰性能
扩大数据集，做进一步的数据增强(data augmentation)，提高前端信号处理模块性能和分类器的准确率
增加声源定位(source positioning)模块，实现突发事件检测后的粗定位，从而为监控摄像头动态对准、相应的安保行动提供信息
探索基于低功耗传感器网络节点的枪声检测[15]与定位系统
[15] Evaluation of Gunshot Detection Algorithms, IEEE Transactions on Circuits and Systems, Alfonso Chacón-Rodríguez

## Slide 32: 感谢聆听
招梓枫 林涵

## Slide 33
声音定位-》引导摄像头主动感知
一种保证匿名性的（抹掉语音）。。。突发公共事件声学检测系统