## Slide 2: 软件架构 Software Architecture
Microphone实时输出
Microphone实时输出 -》 去噪 -》端点检测 -》分类器 -》检测结果
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
滤波降噪
分类器
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
检测结果
端点检测
高频段信号为噪声，用滤波器对信号进行初步清洗
特征工程
信号片段的特征
根据疑似信号的特点，检测出疑似信号片段，并从声音序列中抽取出来
提取每个疑似信号片段的特征
特征作为分类器的输入，用事先训练好的分类器进行分类
（枪声/爆炸声/车喇叭），从而实现目标信号的检测
结果输出
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 3: 软件架构 - 滤波降噪 Software Architecture - filtering & denoising
为什么要滤波降噪？
先来听一段典型的枪声信号
仅考虑膛口波(muzzle blast)，典型的枪声信号是一个负压-正压的过程
理论波形的的频率集中在低频【1】【2】，若要在检测的基础上做进精确定位可以综合膛口波 与马赫波(shock wave)做分析【12】
【1】枪声信号分析与预处理，声学技术，蒋小为，张文等
【2】枪声定位系统的研究与设计，西安科技大学硕士学位论文，卢慧洋
【12】基于多组麦克风阵列的枪声定位算法研究，国防科技大学硕士学位论文，佘大鹏

## Slide 4: 软件架构 - 滤波降噪 Software Architecture - filtering & denoising
滤波降噪方案
Butterworth Filter实现低通滤波(cutoff frequency = 1kHz)
考虑使用更好的滤波方案？直接把枪声波形过滤出来后进行相关分析(correlation)？
均值滤波(order≥1k)、谱减法【1】等方法的确有可行性，但仿真中出现了各种各样的波形……
另外：这势必无法解决其他低频信号的干扰，比如汽车喇叭！
pattern!
【1】枪声信号分析与预处理，声学技术，蒋小为，张文等
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 5: 软件架构 - 滤波降噪 Software Architecture - filtering & denoising
滤波降噪方案
Butterworth Filter实现低通滤波(cutoff frequency = 1kHz)
考虑使用更好的滤波方案？直接把枪声波形过滤出来后进行相关分析(correlation)？
均值滤波(order≥1k)、谱减法【1】等方法的确有可行性，但仿真中出现了各种各样的波形……
另外： （均值滤波）势必无法解决其他低频信号的干扰，比如汽车喇叭！
【1】枪声信号分析与预处理，声学技术，蒋小为，张文等
时间
时间
频率
频率
5000Hz -
5000Hz -
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 6: 软件架构 Software Architecture
Microphone实时输出
Microphone实时输出 -》 去噪 -》端点检测 -》分类器 -》检测结果
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
滤波降噪
分类器
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
检测结果
端点检测
高频段信号为噪声，用滤波器对信号进行初步清洗
特征工程
信号片段的特征
根据疑似信号的特点，检测出疑似信号片段，并从声音序列中抽取出来
提取每个疑似信号片段的特征
特征作为分类器的输入，用事先训练好的分类器进行分类
（枪声/爆炸声/车喇叭），从而实现目标信号的检测
结果输出
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 7: 软件架构 – 端点检测 Software Architecture – endpoint detection
端点检测(Endpoint Detection)：从一端语音信号中准确的找出语音信号 的起始点和结束点【3】
为什么要端点检测？
端点检测最早出现在语音信号处理的研究里，用于对话音片段进行精确分割，从而为后续的语音识别等语音信号处理做准备。
声信号识别，或者说声学事件检测，跟语音识别有异曲同工的地方，语音识别将语音信号按语音片段进行分割，从而对每个片段分别做识别；声学事件检测同样需要先把可疑的声学信号片段分割出来，然后再进一步对每个可疑片段进行检测【8】
语音识别：怎么找到人声的开始点和结束点？
声学事件检测：怎么找到声学事件（枪声/爆炸声/喇叭声）的开始点 和结束点？
【3】语音信号处理，机械工业出版社，赵力等
【8】声学事件检测技术的发展历程与研究进展，Journal of Data Acquisition and Processing, 韩纪庆
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 8: 软件架构 – 端点检测 Software Architecture – endpoint detection
常用方法【3】：
操作最简单：基于短时能量(short-time energy)、基于短时过零率(short-time ZCR)
其他方法：双门限法、自相关法、谱熵法、比例法、对数频谱距离法……
基于短时过零率(short-time ZCR)
基于短时能量(short-time energy)【4】
综合应用场景（枪声/爆炸/喇叭都是大功率信号）、算法复杂度（可高度并行化）、仿真结果等，采用基于短时能量的端点检测
【3】语音信号处理，机械工业出版社，赵力等
【4】基于短时能量和小波去噪的枪声信号检测方法，电测与仪表，张克刚等
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 9: 软件架构 – 端点检测 Software Architecture – endpoint detection
分帧(frame)：平稳信号处理方法不能应用于非平稳过程，但如果非平稳信号在一个短时间范围内，其特性基本保持不变，那么可以视作具有短时平稳性。分帧就是将非平稳信号碎片化为一个个近似平稳的短时信号的操作。
声学信号处理的许多运算和特征分析都是基于帧的！
为了保证帧的连续性，分帧往往会重叠，重叠部分利用加窗(windowing)弱化其影响
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 10: 软件架构 – 端点检测 Software Architecture – endpoint detection
【3】语音信号处理，机械工业出版社，赵力等
加窗(windowing)：常用窗口有矩形窗、Hamming窗、汉宁窗等
Hamming窗【3】：声学检测、语音处理等研究中非常常用
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 11: 软件架构 – 端点检测 Software Architecture – endpoint detection
实时声信号
分帧
短时能量计算
加窗
前景背景分割
【4】基于短时能量和小波去噪的枪声信号检测方法，电测与仪表，张克刚等
何处是端点？
前景 VS 背景
将短时能量作为前景和背景的区分依据，使用自适应的短时能量阈值【4】，实现背景片段和可疑片段（前景）的分离
持续时间滤波
仿真结果发现系数取0.4准确率更高
均值滤波(mean filtering)
部分仿真结果中出现一定的高频抖动，考虑使用均值滤波做一个平滑。能够有效防止前景片段明明还没结束，但中间一两个点因抖动掉到阈值以下影响分离
均值滤波

## Slide 12: 软件架构 – 端点检测 Software Architecture – endpoint detection
实时声信号
分帧
短时能量计算
加窗
前景背景分割
【4】基于短时能量和小波去噪的枪声信号检测方法，电测与仪表，张克刚等
何处是端点？
持续时间滤波(duration filtering)
一个突发声信号通过前文的短时能量自适应阈值分割，从背景中分离出来后，常常伴随一系列次要片段（可以是回响、多径等原因引起）。次要片段高度碎片化，持续时间短，难以提取有效的特征进行检测，用持续时间作为阈值滤去
持续时间滤波
均值滤波

## Slide 13: 软件架构 – 端点检测 Software Architecture – endpoint detection
实时声信号
分帧
短时能量计算
加窗
前景背景分割
【4】基于短时能量和小波去噪的枪声信号检测方法，电测与仪表，张克刚等
持续时间滤波
均值滤波
何处是端点？

## Slide 14: 软件架构 Software Architecture
Microphone实时输出
Microphone实时输出 -》 去噪 -》端点检测 -》分类器 -》检测结果
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
滤波降噪
分类器
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
检测结果
端点检测
高频段信号为噪声，用滤波器对信号进行初步清洗
特征工程
信号片段的特征
根据疑似信号的特点，检测出疑似信号片段，并从声音序列中抽取出来
提取每个疑似信号片段的特征
特征作为分类器的输入，用事先训练好的分类器进行分类
（枪声/爆炸声/车喇叭），从而实现目标信号的检测
结果输出
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 15: 软件架构 – 特征工程 Software Architecture – feature engineering
为什么需要特征？
一个孤立、短促的枪声采样点高达6w+个 → 信号长度为6w+（单声道）。端点检测分离出主要片段后呢？仍有2w+
必须要提取特征作为输入（维数大大减少），分类器的使用才存在可能！
试图做一个2w+维度输入的分类器不可行、不现实（点之间的距离范数过大，不利于聚类）
Mel频率倒谱系数MFCC(Mel-Frequency Cepstral Coefficient)【3】
仿照人耳：设置一个滤波器组，1个输入信号，L个并行滤波器(Mel滤波器) → L个滤波器输出
用L个输出构造L维向量作为声音片段的特征
【3】语音信号处理，机械工业出版社，赵力等
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 16: 软件架构 – 特征工程 Software Architecture – feature engineering
疑似信号片段
Mel频率转换
对数处理
滤波器组滤波
余弦变换
MFCC特征(向量)
【3】语音信号处理，机械工业出版社，赵力等
汽车喇叭
Mel滤波器组输出
枪声MFCC分析
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 17: 软件架构 Software Architecture
Microphone实时输出
Microphone实时输出 -》 去噪 -》端点检测 -》分类器 -》检测结果
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
滤波降噪
分类器
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
检测结果
端点检测
高频段信号为噪声，用滤波器对信号进行初步清洗
特征工程
信号片段的特征
根据疑似信号的特点，检测出疑似信号片段，并从声音序列中抽取出来
提取每个疑似信号片段的特征
特征作为分类器的输入，用事先训练好的分类器进行分类
（枪声/爆炸声/车喇叭），从而实现目标信号的检测
结果输出
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 18: 软件架构 – 分类器 Software Architecture – classifier
关于分类器(classifier)
时下非常非常非常火爆的研究热点，机器学习(Machine Learning)中的一大研究内容，经典的分类器利用概率统计、统计信号处理、贝叶斯估计等理论，在向量空间中，将特征化的输入进行划分，分类器的一些经典模型【5】：
Bayes决策：需要posterior或者prior & likelihood，需要loss matrix
支持向量机SVM(Support Vector Machine)：根据线性可分性分为linear SVM和nonlinear SVM
nonlinear SVM中kernel function的选用比较考 究，有一整套理论【6】【7】。水太深了……
Adaboost(Adaptive Boosting)：sensitive to outliers，母前手头的样本太少
随机森林(Random Forest)：训练有点复杂
GMM + Maximum Likelihood Estimation：本项目中使用
【5】Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, Christopher M. Bishop
【6】Learning with Kernels, MIT Press, B. Schoelkopf, A. Smola
【7】A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition, Data Mining and Knowledge Discovery
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 19: 软件架构 – 分类器 Software Architecture – classifier
混合高斯模型GMM(Gaussian Mixture Model)【5】【10】：又叫MoG(Mixture of Gaussian)
【5】Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, Christopher M. Bishop
【9】公共场所下的枪声检测研究，硕士学位论文，朱强强
【10】Machine Learning (Lecture Notes), RWTH University Aachen, Bastian Leibe, Bernt Schiele
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 20: 软件架构 – 分类器 Software Architecture – classifier
【5】Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, Christopher M. Bishop
【10】Machine Learning (Lecture Notes), RWTH University Aachen, Bastian Leibe, Bernt Schiele
Step 2
EM Algorithm
Step 1: Initialization (eg. K-Means)
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 21: 软件架构 – 分类器 Software Architecture – classifier
极大似然估计ML(Maximum Likelihood Estimation)【5】【9】【10】【11】:对3种声学事件（枪声/爆炸/汽车喇叭）分别训练GMM，得到三个GMM模型。将待检测结果的MFCC特征x分别输入3个GMM，得到3个概率密度，概率密度最大者即认为是该类别
【5】Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, Christopher M. Bishop
【9】公共场所下的枪声检测研究，硕士学位论文，朱强强
【10】Machine Learning (Lecture Notes), RWTH University Aachen, Bastian Leibe, Bernt Schiele
【11】统计信号处理讲义，东南大学，蒋忠进，孟桥等
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 22: 软件架构 Software Architecture
Microphone实时输出
Microphone实时输出 -》 去噪 -》端点检测 -》分类器 -》检测结果
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
滤波降噪
分类器
结果输出
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
检测结果
端点检测
高频段信号为噪声，用滤波器对信号进行初步清洗
特征工程
信号片段的特征
根据疑似信号的特点，检测出疑似信号片段，并从声音序列中抽取出来
提取每个疑似信号片段的特征
特征作为分类器的输入，用事先训练好的分类器进行分类
（枪声/爆炸声/车喇叭），从而实现目标信号的检测
报告人：
招梓枫，林涵

## Slide 23: 参考文献 Reference