## Slide 2: 软件架构 Software Architecture
Microphone实时输出
Microphone实时输出 -》 去噪 -》端点检测 -》分类器 -》检测结果
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
滤波降噪
分类器
Microphone实时输出
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
检测结果
端点检测
高频段信号为噪声，用滤波器对信号进行初步清洗
特征工程
信号片段的特征
根据疑似信号的特点，检测出疑似信号片段，并从声音序列中抽取出来
提取每个疑似信号片段的特征
特征作为分类器的输入，用事先训练好的分类器进行分类
（枪声/爆炸声/车喇叭），从而实现目标信号的检测

## Slide 3: 软件架构 - 滤波降噪 Software Architecture - filtering & denoising
为什么要滤波降噪？
先来听一段典型的枪声信号
典型的枪声信号是一个负压-正压的一个过程
理论波形的的频率集中在低频【1】【2】
【1】枪声信号分析与预处理，声学技术，蒋小为，张文等
【2】枪声定位系统的研究与设计，硕士学位论文，卢慧洋

## Slide 4: 软件架构 - 滤波降噪 Software Architecture - filtering & denoising
滤波降噪方案
Butterworth Filter实现低通滤波(cutoff frequency = 1kHz)
考虑使用更好的滤波方案？直接把枪声波形过滤出来后进行相关分析(correlation)？
均值滤波(order≥1k)、谱减法【1】等方法的确有可行性，但仿真中出现了各种各样的波形……
另外：这势必无法解决其他低频信号的干扰，比如汽车喇叭！
pattern!
【1】枪声信号分析与预处理，声学技术，蒋小为，张文等

## Slide 5: 软件架构 - 滤波降噪 Software Architecture - filtering & denoising
滤波降噪方案
Butterworth Filter实现低通滤波(cutoff frequency = 1kHz)
考虑使用更好的滤波方案？直接把枪声波形过滤出来后进行相关分析(correlation)？
均值滤波(order≥1k)、谱减法【1】等方法的确有可行性，但仿真中出现了各种各样的波形……
另外： （均值滤波）势必无法解决其他低频信号的干扰，比如汽车喇叭！
【1】枪声信号分析与预处理，声学技术，蒋小为，张文等
时间
时间
频率
频率
5000Hz -
5000Hz -

## Slide 6: 软件架构 Software Architecture
Microphone实时输出
Microphone实时输出 -》 去噪 -》端点检测 -》分类器 -》检测结果
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
滤波降噪
分类器
Microphone实时输出
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
检测结果
端点检测
高频段信号为噪声，用滤波器对信号进行初步清洗
特征工程
信号片段的特征
根据疑似信号的特点，检测出疑似信号片段，并从声音序列中抽取出来
提取每个疑似信号片段的特征
特征作为分类器的输入，用事先训练好的分类器进行分类
（枪声/爆炸声/车喇叭），从而实现目标信号的检测

## Slide 7: 软件架构 – 端点检测 Software Architecture – endpoint detection
端点检测(Endpoint Detection)：从一端语音信号中准确的找出语音信号 的起始点和结束点【3】
为什么要端点检测？
端点检测最早出现在语音信号处理的研究里，用于对话音片段进行精确分割，从而为后续的语音识别等语音信号处理做准备。
声信号识别，或者说声学事件检测，跟语音识别有异曲同工的地方，语音识别将语音信号按语音片段进行分割，从而对每个片段分别做识别；声学事件检测同样需要先把可疑的声学信号片段分割出来，然后再进一步对每个可疑片段进行检测。
语音识别：怎么找到人声的开始点和结束点？
声学事件检测：怎么找到声学事件（枪声/爆炸声/喇叭声）的开始点 和结束点？
【3】语音信号处理，机械工业出版社，赵力等

## Slide 8: 软件架构 – 端点检测 Software Architecture – endpoint detection
常用方法【3】：
操作最简单：基于短时能量(short-time energy)、基于短时过零率(short-time ZCR)
其他方法：双门限法、自相关法、谱熵法、比例法、对数频谱距离法……
基于短时过零率(short-time ZCR)
基于短时能量(short-time energy)【4】
综合应用场景（枪声/爆炸/喇叭都是大功率信号）、算法复杂度（可高度并行化）、仿真结果等，采用基于短时能量的端点检测
【3】语音信号处理，机械工业出版社，赵力等
【4】基于短时能量和小波去噪的枪声信号检测方法，电测与仪表，张克刚等

## Slide 9: 软件架构 – 端点检测 Software Architecture – endpoint detection
分帧(frame)：平稳信号处理方法不能应用于非平稳过程，但如果非平稳信号在一个短时间范围内，其特性基本保持不变，那么可以视作具有短时平稳性。分帧就是将非平稳信号碎片化为一个个近似平稳的短时信号的操作。
声学信号处理的许多运算和特征分析都是基于帧的！
为了保证帧的连续性，分帧往往会重叠，重叠部分利用加窗(windowing)弱化其影响

## Slide 10: 软件架构 – 端点检测 Software Architecture – endpoint detection
【3】语音信号处理，机械工业出版社，赵力等
加窗(windowing)：常用窗口有矩形窗、Hamming窗、汉宁窗等
Hamming窗【3】：声学检测、语音处理等研究中非常常用

## Slide 11: 软件架构 – 端点检测 Software Architecture – endpoint detection
实时声信号
分帧
短时能量计算
加窗
前景背景分割
【4】基于短时能量和小波去噪的枪声信号检测方法，电测与仪表，张克刚等
何处是端点？
前景 VS 背景
将短时能量作为前景和背景的区分依据，使用自适应的短时能量阈值【4】，实现背景片段和可疑片段（前景）的分离
持续时间滤波
仿真结果发现系数取0.4准确率更高
均值滤波(mean filtering)
部分仿真结果中出现一定的高频抖动，考虑使用均值滤波做一个平滑。能够有效防止前景片段明明还没结束，但中间一两个点因抖动掉到阈值以下影响分离
均值滤波

## Slide 12: 软件架构 – 端点检测 Software Architecture – endpoint detection
实时声信号
分帧
短时能量计算
加窗
前景背景分割
【4】基于短时能量和小波去噪的枪声信号检测方法，电测与仪表，张克刚等
何处是端点？
持续时间滤波(duration filtering)
一个突发声信号通过前文的短时能量自适应阈值分割，从背景中分离出来后，常常伴随一系列次要片段（可以是回响、多径等原因引起）。次要片段高度碎片化，持续时间短，难以提取有效的特征进行检测，用持续时间作为阈值滤去
持续时间滤波
均值滤波

## Slide 13: 软件架构 – 端点检测 Software Architecture – endpoint detection
实时声信号
分帧
短时能量计算
加窗
前景背景分割
【4】基于短时能量和小波去噪的枪声信号检测方法，电测与仪表，张克刚等
持续时间滤波
均值滤波
何处是端点？

## Slide 14: 软件架构 Software Architecture
Microphone实时输出
Microphone实时输出 -》 去噪 -》端点检测 -》分类器 -》检测结果
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
滤波降噪
分类器
Microphone实时输出
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
检测结果
端点检测
高频段信号为噪声，用滤波器对信号进行初步清洗
特征工程
信号片段的特征
根据疑似信号的特点，检测出疑似信号片段，并从声音序列中抽取出来
提取每个疑似信号片段的特征
特征作为分类器的输入，用事先训练好的分类器进行分类
（枪声/爆炸声/车喇叭），从而实现目标信号的检测

## Slide 15: 软件架构 – 特征工程 Software Architecture – feature engineering
为什么需要特征？
一个孤立、短促的枪声采样点高达6w+个 → 信号长度为6w+（单声道）。端点检测分离出主要片段后呢？仍有2w+
必须要提取特征作为输入（维数大大减少），分类器的使用才存在可能！
试图做一个2w+维度输入的分类器不可行、不现实（点之间的距离范数过大，不利于聚类）
Mel频率倒谱系数MFCC(Mel-Frequency Cepstral Coefficient)【3】
仿照人耳：设置一个滤波器组，1个输入信号，L个并行滤波器(Mel滤波器) → L个滤波器输出
用L个输出构造L维向量作为声音片段的特征
【3】语音信号处理，机械工业出版社，赵力等

## Slide 16: 软件架构 – 特征工程 Software Architecture – feature engineering
疑似信号片段
Mel频率转换
对数处理
滤波器组滤波
余弦变换
MFCC特征(向量)
【3】语音信号处理，机械工业出版社，赵力等
汽车喇叭
Mel滤波器组输出
枪声MFCC分析

## Slide 17: 软件架构 Software Architecture
Microphone实时输出
Microphone实时输出 -》 去噪 -》端点检测 -》分类器 -》检测结果
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
滤波降噪
分类器
Microphone实时输出
现场环境声信号
滤波器输出
疑似信号片段
检测结果
端点检测
高频段信号为噪声，用滤波器对信号进行初步清洗
特征工程
信号片段的特征
根据疑似信号的特点，检测出疑似信号片段，并从声音序列中抽取出来
提取每个疑似信号片段的特征
特征作为分类器的输入，用事先训练好的分类器进行分类
（枪声/爆炸声/车喇叭），从而实现目标信号的检测

## Slide 18: 参考文献 Reference